MOTODOC III

MotoDoc III предназначен для поиска неисправностей в различных системах автомобиля с бензиновым двигателем. Прибор позволяет диагностировать двигатель с механическим или электронным распределением энергии, т.е. с классической, электронной или микропроцессорной системой зажигания, а так же, двигатели, оборудованные как карбюратором, так и инжекторной системой впрыска. Прибор не привязан к какой-либо конкретной марке и модели, что позволяет диагностировать практически все автомобили.

Мотортестер MotoDoc III представляет собой отдельный блок, который подключается к сетевой карте компьютера. При помощи набора соединительных проводов и датчиков прибор подключается к электрическим цепям автомобиля.

Краткий перечень возможностей MOTODOC-III

Прибор позволяет эффективно выявлять неисправность в следующих системах:

Система зажигания ;

Определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои);

Определение режимов работы и неисправностей катушки зажигания (межвитковые замыкания, контроль правильности подключения, пробои);

Диагностика датчиков системы зажигания (индуктивный, холла);

Определение углов опережения зажигания в динамике (без стробоскопа).

Система топливоподачи

Электрическая проверка топливных форсунок (межвитковые замыкания обмоток форсунок, длительность фазы впрыска и т.д.);

Проверка работы датчиков (температуры, положения дроссельной заслонки, датчика кислорода и т. д.);

Проверка работы исполнительных механизмов (напр., регулятора холостого хода);

Совместная работа с газоанализаторами.

Система газораспределения

Измерение компрессии в динамике (на работающем двигателе);

Определение правильности установки ремня ГРМ;

Контроль работы клапанов.

Другие системы

Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора.

Дополнительные возможности

Продолжительный период времени записи информации (в режиме осциллографа длительность записи определяется объемом ОЗУ компьютера, а в режиме самописца – свободным объемом жесткого диска);

Сохранение информации в базе данных для выбранного клиента;

Печать отчетов о проделанной работе и найденных неисправностях.

Аппаратная спецификация

Питание прибора: 9 - 30 В (встроенная система определения полярности подключения);

Частота дискретизации: 10 МГц -1 канал, 5 Мгц – 2 канала, 2,5 Мгц - 4 канала;

Полоса пропускания на канал: 1,5 Мгц ;

Разрядность АЦП: 12 бит;

Количество наблюдаемых каналов одновременно: 1,2,3,4;

Пределы измерения напряжения: ±1, ±16, ±160, ±500 В;

Входное сопротивление: 500-1000 кОм;

Наличие режима закрытого входа (Канал 1);

Режим высоковольтного измерения ±25 кВ;

Режим датчика давления: ±1 атм, ±16 атм, ±100 атм (Канал 1 и 2);

Скорость отображения информации: 12-18 кадров в секунду без потери данных;

Тип соединения с компьютером: Ethernet 100мбит;

Операционная система: Windows 2000/XP/VISTA.

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: 0-50°C;

Максимальная относительная влажность: 80% (до 30°С) и 50% (при 40°C и выше).