Англо-Русский Словарь

автомобильных терминов и сокращений

(применяемых в электрических схемах)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A/C Clutch Relay - реле муфты кондиционера

A/C Compressor Clutch - муфта компрессора кондиционера

A/C Compressor Clutch Relay - реле муфты компрессора кондиционера

A/C Compressor Control Unit - блок управления компрессором кондиционера

A/C Condenser Fan Relay - реле вентилятора конденсатора кондиционера

A/C Delay Control Unit - блок управления задержкой кондиционера

A/C Delay Unit - блок задержки кондиционера

A/C Diode - диод кондиционера

A/C Dual Pressure Switch - сдвоенный переключатель давления кондиционера

A/C Idle Boost - усилитель холостого хода при работающем кондиционере

A/C Idle Boost Solenoid Valve - электромагнитный клапан усилителя холостого хода при работающем кондиционере

A/C Indicator Lamp - индикаторная лампа кондиционера

A/C Pressure Switch - датчик-выключатель давления кондиционера

A/C Relay - реле кондиционера

A/C Sw - выключатель кондиционера (сокр.)

A/C Switch - выключатель кондиционера

A/C Thermostat - термостат кондиционера

A/C Wire Harness - жгут проводов кондиционера

A/T - АКП (автоматическая коробка передач)

A/T Control Unit - блок управления АКП

A/T Idle Control - управление холостым ходом для моделей с АКП

A/T Idle Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан режима холостого хода для моделей с АКП

A/T Idle Up - увеличение холостого хода для моделей с АКП

A/T Indicator Illumination - подсветка индикатора АКП

A/T Model - модель с АКП

A/T Only - только для моделей с АКП

A/T Shift Position Switch - переключатель положения селектора АКП

A/T Wire Harness - жгут АКП

A/T-N Switch - выключатель АКП-N (Neutral)

A/T-P Switch - выключатель АКП-P (Park)

A/T: A/T Shift Position Switch - АКП: переключатель положения селектора АКП

Acc - аксессуары (дополнительное оборудование)

ACC Or On, ACC Or OFF - АСС или ON, АСС или OFF (положения ключа зажигания)

Accessory Relay - реле аксессуаров

Actuator (Lock Ground & Unlock Power Source) - блокирующий механизм (соединяет с "землей" и отсоединяет от аккумуляторной батареи)

Actuator (Lock Power Source & Unlock Ground) - блокирующий механизм (соединяет с аккумуляторной батареей и отсоединяет от "земли")

Actuator - исполнительный механизм (блокирования двери)

Aiming Control - управление лучом фары

Aiming Motor Unit - двигатель управления лучом фары

Aiming Switch - переключатель управления лучом фары

Aiming Switch Illumination - подсветка переключателя управления лучом фары

Air Conditioner - кондиционер

Air Leak - утечка воздуха

Air Leak Solenoid Valve - электромагнитный клапан утечки воздуха

Air Suction Control - управление всасыванием воздуха

Air Suction Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления всасыванием воздуха

Alternator - генератор

Amplifier; AMP - усилитель

Anchor - анкер (якорь)

And - и

Antenna Lead - привод антенны

Anti-Afterburn Control - управление анти-дожигом

Anti-Afterburn Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления анти-дожигом

Anti-Lock Brake Control Circuit - схема управления противоблокировкой тормозов

Anti-Lock Brake Control Unit - блок управления противоблокировкой

тормозов

Anti-Lock Brake Motor Relay - реле моторов противоблокировки тормозов

Anti-Lock Brake Warning Light - лампа аварийной сигнализации противоблокировки тормозов

Ash Tray Illumination - подсветка пепельницы

Ashtray Light - подсветка пепельницы

Assist & Rear - спереди со стороны пассажира и сзади

Assist Side - со стороны пассажира

Atmospheric Pressure Sensor (PA Sensor) - атмосферный датчик давления (РА датчик)

Audio Illumination - подсветка радиоаппаратуры

Auto - авто

Auto-choke - автоматическая воздушная заслонка

Auto-choke Relay - реле автоматической воздушной заслонки

Automatic Seat Belt Control Unit - блок управления ремнями безопасности

Automatic Seat Belt Control Unit (In Integrated Control Unit) - блок управления автоматическими ремнями безопасности (в интегрированном блоке управления)

Automatic Shoulder Seat Belt Control Unit - блок управления автоматическими плечевыми ремнями безопасности

Aux. Coil - вспомогательная катушка

Aux. Fuse Holder - дополнительный держатель предохранителей

Auxiliary Fuse Holder - дополнительный держатель предохранителей

B

B.C.D.D. Solenoid - соленоид бустерного контроля режима замедления (B.C.D.D.)

Back Door - задняя дверь

Back Door Switch - выключатель задней двери

Back Up - задний ход

Back Up Light - фонари заднего хода

Back Up Light Sw - выключатель фонарей заднего хода

Back Up Lamp - фонарь заднего хода

Back Up Lamp Switch - выключатель фонаря заднего хода

Bat - аккумулятор

Battery - аккумулятор

Battery Ground - заземление аккумулятора

Battery Ground Wire - заземляющий провод аккумулятора

Beam - луч

Beeper - звуковой сигнал

Behind Fuse Block - сзади блока предохранителей

Belt - ремень

Beside Fuse Block - сбоку от блока предохранителей

Between Full Stroke And N - между полным оборотом и нейтралью

Between Lock & Unlock - между "блокировано" и "разблокировано"

Between Unlock & Lock - между "разблокировано" и "блокировано"

Blower Motor - электродвигатель нагнетателя (вентилятора)

Blower Motor Relay - реле электродвигателя нагнетателя (вентилятора)

Blower Relay - реле воздуходувки

Body Ground - заземление корпуса

Body Harness - жгут кузова

Boost - наддув, усиление, увеличение, повышение, добавочное напряжение

Boost Gauge - указатель наддува, указатель зарядки

Boost Sensor - датчик наддува, датчик зарядки

Br1: Breaker (Off Above 500C) - Br1: автомат-выключатель (выключается при температуре выше 500C)

Br2: Breaker (Off Above 700C) - Br2: автомат-выключатель (выключается при температуре выше 700C)

Brake - тормоза

Brake Booster Switch - переключатель тормозного усилителя

Brake Check Circuit - схема контроля тормозов

Brake Check Relay - реле контроля тормозов

Brake Fluid Level Sw - датчик уровня тормозной жидкости

Brake Fluid Level Switch - датчик уровня тормозной жидкости

Brake Indicator Light - индикаторная лампа тормозов

Brake Level Switch - переключатель уровня тормозной жидкости

Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности стоп-сигнала

Brake Light Switch (или Sw) - датчик нажатия тормозной педали/выключатель стоп-сигнала

Brake Pedal Sw - выключатель стоп-сигнала

Brake Warning Light - лампа аварийной сигнализации тормозов

Bright - яркость

Built-In Radio Noise Condenser - встроенный шумоподавительный конденсатор

Built-In Steering Lock - встроенный блокиратор рулевой колонки

Bulb Check Circuit - схема проверки лампочек

Bulb Check Relay - реле проверки ламп

Button Type - кнопочный тип

Button Type Function Control - кнопочное управление

Bypass Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан обходного канала

вверх

C

CA Engine For Europe - двигатели СА для Европы

Cable Reel - намоточный барабан

Canada - Канада

Canada Only - только для Канады

Carbureted Engine - карбюраторный двигатель

Carbureted Engine Only - только для карбюраторных двигателей

Center Engine Compartment - центральный отсек двигателя

Center Front Engine Compartment - центральный передний отсек двигателя

Center Under Dash - в центре под панелью

Change Over Sw - переключатель выбора зеркал

Charge Warning Lamp - контрольная лампа разрядки

Charge Warning Light - лампа сигнализации разрядки

Charging System - система зарядки

Check Connector - диагностический соединитель

Check Engine Warning Light - лампа сигнализации проверки двигателя

Chime - предупредительный звуковой сигнал

Cigarette Lighter - прикуриватель

Cigarette Lighter Illumination - подсветка прикуривателя

Cigarette Lighter Light - подсветка прикуривателя

Cigarette Lighter Relay - реле прикуривателя

Cigarette Lighter Unit - блок прикуривателя

Circuit Breaker - автомат-выключатель (разрыватель электрической цепи)

Clearance Lamp - лампа габаритного огня

(Clearance, License, Tail) - лампы: габаритные, освещения номерного знака, задние

Clearance, License, Tail And Stop Lamps - лампы габаритные, освещения номерного знака, стоп-сигнала и задний фонарь

(Clearance, Tail) - лампы: габаритные, задние (хвостовые)

Clock - часы

Close - закрыть

Closed - закрытый

Clutch Interlock Switch - выключатель блокировки муфты

Clutch Sw - выключатель муфты

Clutch Switch - выключатель муфты

Combination Meter - комбинация приборов (панель датчиков и индикаторов)

Combination Switch - комбинационный переключатель

Combination Warning Lamp - контрольная лампа комбинационного переключателя

Combined Operation Wiper Washer Circuit - объединительная схема стеклоочистителя/омывателя

Comparator - компаратор напряжения

Compressor - компрессор

(Compressor, F.I.C.D. Solenoid) - компрессор, соленоид увеличения оборотов холостого хода (F.I.C.D.)

Compressor RPM Sensor - датчик числа оборотов компрессора

Condenser - конденсатор

Condenser Fan Motor - электродвигатель вентилятора конденсатора

Condenser Fan Relay - реле вентилятора конденсатора

Condition - состояние; положение

Connections - соединения; связи

Continuity - непрерывность; короткое замыкание

Contact Ring Or Slip Ring - контактное (скользящее) кольцо

Control Box - коробка управления

Control Circuit - схема управления

Control Unit - блок управления

Coolant Temperature Gauge - указатель температуры охлаждающей жидкости

Coolant Temperature Gauge Sender - измеритель температуры охлаждающей жидкости

Coolant Temperature Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости

Coolant Temperature Switch (или Sw) - температурный датчик-выключатель (срабатывает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости)

Coolant Temperature Switch (Fuel-Injected Engine) - температурный датчик-выключатель (срабатывает в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) (двигатели с впрыском)

Cooling Fan - вентилятор охлаждения

Cooling Fan Relay - реле вентилятора охлаждения

Cooling Fan Timer Unit - блок таймера вентилятора охлаждения

Coupe And Sedan - автомобили с кузовами типа купе и седан

Courtesy Light - предупреждающая лампочка

Crank - коленвал

Crank Angle Sensor - датчик угла поворота коленчатого вала

Cranking Leak - утечка при запуске

Cranking Leak Solenoid Valve - электромагнитный клапан утечки при запуске

Cranking Opener Solenoid Valve - электромагнитный клапан открывателя при запуске

Cruise Actuator - привод круиз-контроля

Cruise Control Actuator - привод круиз-контроля

Cruise Control Indicator - индикатор круиз-контроля

Cruise Control Indicator Light - индикаторная лампа круиз-контроля

Cruise Control Main Switch (или Sw) - главный выключатель круиз-контроля

Cruise Control Main Switch Light - подсветка главного выключателя круиз-контроля

Cruise Control Set/Resume Switch - переключатель "Установка-Возобновление" круиз-контроля

Cruise Control Unit - блок круиз-контроля

Current Flow Direction - текущее направление вращения

Cyl - цилиндр

Cyl Sensor - датчик цилиндра

вверх

D

D - вниз (down)

Dark - темный; темное время суток

Dash Fuse Box - блок плавких предохранителей приборного щитка

Dashboard Wire Harness - жгут проводов приборной панели

Dashlight Brightness Control Unit - блок управления яркостью подсветки приборного щитка

Dashlight Brightness Controller - регулятор яркости приборного щитка

Dashlight Fan Relay - реле вентилятора на приборном щитке

Daytime Light System - система подсветки в дневное время

Daytime Running Light Relay - световое реле дневного освещения

Deck - дека

Defogger Indicator (Led) - индикатор обогревателя заднего стекла (светодиод)

Defogger Relay - реле обогревателя заднего стекла

Defogger Switch (или Sw) - выключатель обогревателя заднего стекла

Deluxe Model Except For Europe - модель Deluxe, кроме Европы

Deluxe Model For Europe - модель Deluxe для Европы

Diesel Engine Model With Daytime Light System - дизельные модели с системой подсветки в дневное время

Diesel; Diesel Engine Model - дизельные модели

Dimmer - регулятор освещения

Dimmer Relay - реле регулятора освещения

Dimmer Sw - выключатель регулятора освещения

Dimming Circuit - схема регулятора освещения

Diode - диод

Distributor - распределитель

Distributor Assembly - распределитель в сборе

Dome Light - плафон (верхний свет)

Door - дверь

Door Harness - дверной жгут

Door Lock - дверной замок

Door Lock Actuator - блокирующий механизм дверного замка

Door Lock Condition - состояние дверного замка

Door Lock Knob - кнопка дверного замка

Door Lock Operating Direction - направление действия блокирующего механизма

Door Lock Timer - таймер блокировки дверей

Door Lock-Unlock Switch - переключатель блокировки дверей

Door/Latch Indicator Light - контрольная лампа двери/защелки

Door/Latch Switch - выключатель двери/защелки

Door Mirror - дверное зеркало заднего вида

Door Mirror Switch - переключатель управления дверным зеркалом

Door Step Lamp - дверная лампа

Door Switch - дверной выключатель

Door Warning Lamp - сигнальная лампа открытой двери

Down - вниз, низ

Down Sw - нижний выключатель

Downward - вниз

Driver Side - сторона водителя

Driver Side Dash Lower - нижний щиток со стороны водителя

Driver's - водительский

Driver's Door Latch Switch - выключатель защелки двери водителя

Driver's Door Lock Actuator - привод дверного замка водителя

Driver's Door Lock Silicon Switch - интервальная схема выключателя дверного замка водителя

Driver's Door Lock Switch - выключатель дверного замка водителя

Driver's Door Sensor - датчик двери водителя

Driver's Power Door Lock Switch - выключатель дверного электрозамка водителя

Driver's Power Window Motor - электродвигатель стеклоподъемника водителя

Driver's Reminder Light - световое напоминание со стороны водителя

Driver's Seat Belt Indicator Light - контрольная лампа ремня безопасности водителя

Driver's Seat Belt Switch (или Sw) - выключатель ремня безопасности водителя

Driver's Shoulder Seat Belt Rail Assembly - направляющая ремня безопасности водителя

Driver's Shoulder Seat Belt Retractor - натяжитель ремня безопасности водителя

Dual Exhaust Manifold Engine Only - только для двигателей со спаренным выпускным коллектором

Dual Pressure Switch - сдвоенный переключатель давления

вверх

E

E.C.C.S. Control Unit - блок управления системой эмиссии

E.C.C.S. Harness - жгут электронной системы управления эмиссией двигателя

E.C.C.S. System - электронная система управления эмиссией двигателя

E.F.I. Pump Relay - реле насоса системы инжекции топлива

EACV (Electronic Air Control Valve) - электронный регулирующий воздушный клапан

Earth - заземление

ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления

EFE Heater - пусковой подогреватель

EFE Heater Relay - реле пускового подогревателя

EFE Heater Unit - блок пускового подогревателя

EGR Control - управление рециркуляцией выхлопных газов

EGR Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов

EGR Valve Lift Sensor - датчик высоты подъема клапана EGR

Emergency Release Seat Belt Switch - выключатель аварийного освобождения ремня безопасности

Emission Control Unit - блок управления эмиссией

Emission Relay - реле эмиссии

Emission Speed Sensor - датчик скорости эмиссии

Engine Device - двигатель

Engine Ground - заземление двигателя

Engine Harness - жгут двигателя

Engine Oil Pressure Switch - выключатель сигнализатора давления масла в двигателе

Engine Oil Pressure Switch And Integrated Control Unit - выключатель сигнализатора давления масла в двигателе и интегрированный блок управления

Engine Revolution Sensor - датчик числа оборотов двигателя

Engine Revolution Unit - блок определения числа оборотов

Engine Wire Harness - двигательный жгут

Entry Light Timer Circuit - схема таймера освещения при входе

Europe Model, Saudi Arabia Model And T/C, SGL, GL Model Except For Europe & Saudi Arabia - модели для Европы, Саудовской Аравии и модели T/C, SGL, GL, кроме Европы и Саудовской Аравии

Except - кроме

Except CA Engine For Europe - кроме двигателей СА для Европы

Except Deluxe Model - кроме моделей Deluxe

Except For Europe & Saudi Arabia - кроме Европы и Саудовской Аравии

Except For Europe - кроме Европы

Except For France And Switzerland - кроме Франции и Швейцарии

Except Fuel-Injected Engine M/T - за исключением двигателей с впрыском с РКП

Except Turbocharger Model - кроме моделей с турбокомпрессором

Exterior Lamp (Lamps) - внешний сигнальный фонарь (фонари)

вверх

F

F.I.C.D. Solenoid - соленоид увеличения оборотов холостого хода (F.I.C.D.)

Failure Sensor - датчик неисправности

Fan Sw - выключатель вентилятора

Fan Switch - выключатель вентилятора

Fast Idle - быстрый холостой ход

Fast Idle Control - управление быстрым холостым ходом

Fast Idle Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан быстрого холостого хода

Feed Back Control - управление обратной связью

Field Winding - обмотка возбуждения

Filter - фильтр

Filter Warning Lamp - контрольная лампа фильтра

Flasher Relay - реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации

Flasher Unit - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Floor Lamp - лампа подсветки пола салона

Fog Light Switch - выключатель противотуманной фары

For E.C.C.S. Model, Refer To EF Section - для моделей, оборудованных электронной системой управления эмиссией

Fr.L. Turn Signal Light - передний левый сигнал поворота

Fr.R. Turn Signal Light - передний правый сигнал поворота

From Lock To Unlock - от "блокировано" к "разблокировано"

From Unlock To Lock - от "разблокировано" к "блокировано"

Frequency - частота

Frequency Solenoid Valve - электромагнитный клапан частоты

Fresh - свежий

Front; Fr - передний; спереди

Front Cigarette Lighter - передний прикуриватель

Front Combination Lamp - передняя комбинационная лампа

Front Door Switch - выключатель передней двери

Front Fail Safe Relay - переднее реле защиты

Front Passenger's Door Lock Switch - выключатель дверного замка переднего пассажира

Front Passenger's Seat Belt Retractor - натяжитель ремня безопасности переднего пассажира

Front Passenger's Seat Belt Switch - выключатель ремня безопасности переднего пассажира

Front Passenger's Shoulder Seat Belt Rail Assembly - сборка направляющей ремня безопасности переднего пассажира

Front Position Switch - передний выключатель

Front Turn Signal Lamp - лампа переднего сигнала поворота

Fuel - топливо

Fuel Cut Solenoid - соленоидальный клапан отсечки топлива

Fuel Cut Solenoid Valve - соленоидальный клапан отсечки топлива

Fuel Cut-Off Relay - реле отсечки топлива

Fuel Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан отсечки топлива

Fuel Filter Sensor - датчик топливного фильтра

Fuel Gauge - указатель уровня топлива

Fuel Gauge Sending Unit - датчик указателя уровня топлива

Fuel Pump - топливный насос

Fuel Reserve Sensor - датчик резервного уровня топлива

Fuel Reserve Warning Light - предупреждающая лампочка резервного уровня топлива

Fuel Tank Gauge Unit - датчик топлива

Fuel-Cut Relay - реле отсечки топлива

Fuel-Injected Engine - двигатель с впрыском топлива

Fuel-Injected Engine M/T Only - только для двигателей с впрыском топлива и РКП (ручной коробкой передач)

Fuel-Injected Engine Only - только для двигателей с впрыском топлива

Full Stroke - полный оборот

Function Control Motor - управляющий двигатель

Function Control Switch - управляющий переключатель

Fuse - плавкий предохранитель

Fuse Block - блок предохранителей

Fuse Box - блок плавких предохранителей

Fuse Box Light - подсветка блока плавких предохранителей

Fuse Box Light Sw - выключатель подсветки блока плавких предохранителей

Fuse Holder - держатель предохранителя

Fusible Link - плавкая вставка

Fusible Link Holder - держатель плавкой вставки

вверх

G

Gasoline - бензиновые

Gauge - датчик; измеритель

Gauge Assembly - указатели

Gauge Lights - подсветка указателей

Glove Box - вещевой ящик ("бардачок")

Glove Box Lamp - лампа вещевого ящика ("бардачка")

Glove Box Light - подсветка перчаточного ящика

Glove Box Light & Fuse Box/Coin Box Light - подсветка перчаточного ящика и блока плавких предохранителей/подмонетницы

Glow - накал

Glow Control Unit - блок управления предварительным разогревом

Glow Indicator - индикатор разогрева

Glow Plug - накальная свеча

Glow Plug Relay - реле разогрева

Glow Relay - реле разогрева

Glow System - система предварительного разогрева дизельного двигателя

Gnd - заземление

Ground - заземление

вверх

H

Hazard Switch (или Sw) - выключатель аварийной сигнализации

Hazard Switch Light - подсветка выключателя аварийной сигнализации

Hazard/Rear Defroster/Cruise Control Main Sw Light - подсветка главного выключателя круиз-контроля/обогревателя заднего стекла/аварийной сигнализации

Hazard Warning Lamp - лампа аварийной сигнализации

Hazard Warning Lamp Switch - выключатель лампы аварийной сигнализации

Headlamp - фара

Headlamp Cleaner - фароочиститель

Headlamp Cleaner Switch - выключатель фароочистителя

Headlamp Relay - реле фар

Headlamp Washer Motor - двигатель омывателя фар

Headlamp Wiper Motor - двигатель очистителя фар

Headlight Flasher Sw - выключатель мигания фар

Headlight Relay - реле фар

Heat - нагрев

Heater & Air Conditioner - с обогревателем и кондиционером

Heater Circuit - схема отопителя

Heater Control Amplifier - усилитель управления отопителем

Heater Control Illumination - подсветка блока управления обогревателем

Heater Control Panel - панель управления отопителем

Heater Control Panel Lights - подсветка панели управления отопителем

Heater Fan Switch - выключатель вентилятора отопителя

Heater Function Control Motor - мотор управления работой отопителя

Heater Mode Control Motor - мотор управления режимом отопителя

Heater Mode Control Sw - переключатель управления режимом отопителя

Heater Panel Light - подсветка панели отопителя

Heater Unit - обогреватель

Hi - высокий

Hi-Lo - высокий-низкий

Hi/Lo - высокий/низкий

High - высокий

High Beam - дальний свет

High Beam Indicator Light - индикаторная лампа дальнего света

High Mount Brake Light - высоко установленный стоп-сигнал

Horn - звуковой сигнал

Horn And Horn Relay - звуковой сигнал и реле звукового сигнала

Horn Relay - реле звукового сигнала

Horn Switch (или Sw) - выключатель звукового сигнала

Horns - звуковые сигналы

вверх

I

IC Built-in Type Distributor - распределитель со встроенной микросхемой

Idle Boost - повышение оборотов холостого хода

Idle Boost Solenoid Valve (With A/C) - электромагнитный клапан повышения оборотов холостого хода (с кондиционером)

Idle Control - управление оборотами холостого хода

Idle Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления оборотами холостого хода

Idle Up Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления увеличением оборотов холостого хода

Igniter Unit - блок зажигания

Ignition Coil - катушка зажигания

Ignition Control - управление зажиганием

Ignition Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления зажиганием

Ignition Key Light - подсветка замка зажигания

Ignition Key Switch - ключ замка зажигания

Ignition Light - подсветка зажигания

Ignition Relay - реле зажигания

Ignition Switch - ключ зажигания

Ignition Switch ON or START - замок зажигания (положение ON или START)

Ignition Switch START - замок зажигания (положение START)

Ignition System - система зажигания

Ignition Timing Adjusting Cinnector - разъем установки угла опережения зажигания

Illumination Control Switch - переключатель управления подсветкой

Illumination Lamp (finisher, control knob) - лампа подсветки (кнопка на панели управления)

Illumination; ILL - подсветка

In - в

In Alternator - в генераторе

In The Gauge Assembly - в сборке указателей

In The Relay Bracket - в релейной коробке

Indicate Shield Wires - указывает экранированные провода

Indicator Circuit - схема индикатора

Indicator Lamp - индикаторная лампа

Indicator Light - индикаторная лампа

Inhibitor Relay - реле ингибитора

Inhibitor Switch - переключатель нейтрали (ингибитора)

Injector(s) - инжектор(ы) (форсунка(и))

Injector Resistor(s) - инжекторный(е) резистор(ы)

Inner Vent Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан выключения внутренней вентиляции

Instrument Harness - приборный (инструментальный) жгут

Instrument Panel Light - подсветка приборной панели

Intake Air Temp Sensor - температурный датчик впускного воздуха

Intake Air Temperature Sensor - температурный датчик впускного воздуха

Intake Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления впуска

Integrated Control Unit - интегрированный блок управления

Interior Lamp(s) - лампа(ы) внутреннего освещения

(Interior, Luggage, Spot) - лампы: внутреннего освещения, освещения багажника, подвижная (фара)

Interior, Luggage, Spot And Step Lamps - лампы: внутреннего освещения, освещения багажника, подвижная (фара)

Interlock Control Unit - блок управления блокировкой

Intermittent Amplifier - промежуточный усилитель

Intermittent Wiper Relay - прерыватель реле стеклоочистителя

Intermittent Wiper Time Control - установка времени для режима прерывистой работы стеклоочистителя

Internal Connection In The Dash Fuse Box - внутреннее соединение в блоке плавких предохранителей щитка управления

Internal Connection In The Under-Hood Relay Box - внутреннее соединение в подкапотном блоке плавких предохранителей

вверх

J

Jumper Wire - перемычка

вверх

K

Key - ключ

Key Cylinder - цилиндр для ключа (открывания дверей)

Key Interlock Circuit - схема блокировки ключа

Key Interlock Solenoid - соленоид блокировки ключа

Key Interlock Switch - выключатель блокировки ключа

Key Light Timer - таймер подсветки ключа

Key Light Timer Unit - блок таймера подсветки ключа

Key-On Beeper - включение устройства звуковой сигнализации

Key-On Beeper Circuit - схема включения устройства звуковой сигнализации

Key Switch - выключатель предварительного разогрева

вверх

L

L. - левый; влево

L. Actuator - левый привод

L. Brake Light - левый стоп-сигнал

L. Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности левого стоп-сигнала

L. Brake Lights - левые стоп-сигналы

L. Dash Sensor - левый датчик удара

L. Door Mirror - зеркало на левой двери

L. Door Switch (или Sw) - выключатель на левой двери

L. Fr - левый передний

L. Fr Door Sw - выключатель на левой передней двери

L. Fr Motor - левый передний мотор

L. Fr Side Marker Light - левый передний габаритный огонь

L. Front - левый передний

L. Front Actuator - левый передний привод

L. Front Door Indicator Light - контрольная лампа левой передней двери

L. Front Door Lock Actuator - привод замка левой передней двери

L. Front Door Switch - выключатель на левой передней двери

L. Front Marker Light - передний левый габаритный огонь

L. Front Motor - левый передний мотор

L. Front Side Marker Light - левый передний габаритный огонь

L.H. - левый привод (руль); левая сторона; левый

L.H. Drive Model - модели с левым приводом (рулем)

L. Headlight - левая фара

L. Hi Beam - левый дальний свет

L. High Beam - левый дальний свет

L. Low Beam - левый ближний свет

L. Motor - левый мотор

L. Rear - слева сзади

L. Rear Actuator - левый задний привод

L. Rear Door Indicator Light - контрольная лампа левой задней двери

L. Rear Door Lock Actuator - привод замка левой задней двери

L. Rear Door Switch - выключатель на левой задней двери

L. Rear Motor - левый задний мотор

L. (Headlight) Retractor Motor - мотор устройства переключения света левой фары

L. (Headlight) Retractor Relay - реле устройства переключения света левой фары

L. Rr Motor - левый задний мотор

L. Seat Back Heater - отопительный прибор спинки левого сиденья

L. Seat Cushion Heater - отопительный прибор подушки левого сиденья

L. Seat Heater Relay - реле отопительного прибора левого сиденья

L. Taillight - левый задний габаритный огонь

L. Turn Signal Indicator Light - контрольная лампа левого сигнала поворота

L. Turn Signal Light - левый сигнал поворота

Lamp Check Relay - реле проверки ламп

Left - слева

Left Engine Compartment - левый отсек двигателя

Left Floor - левая часть пола

Left Front Engine Compartment - левый передний отсек двигателя

Left Side Wire Harness - жгут с левой стороны

Left Under Dash - слева под панелью

Left/Down - влево/вниз

Left/Up - влево/вверх

Lever Type - рычажный (движковый) тип

Lg = Lt Grn - светло-зеленый

License Lamp - лампа освещения номерного знака

License Plate Lamp - лампа освещения номерного знака

License Plate Lights - подсветка номерного знака

License, Tail L.H. - лампы: освещения номерного знака, левые задние огни

Lid-Side - сторона крышки

Light-On Warning - предупреждение о включении света

Light-On Warning Circuit - схема предупреждения о включении света

Light-On Warning Unit - блок предупреждения о включении света

Light Switch - переключатель освещения

Lighting Relay - реле освещения

Lighting Switch (или Sw) - переключатель освещения

Lighting System (Canada) - система освещения (Канада)

Lighting System (USA) - система освещения (США)

Limit Switch - концевой выключатель (исполн. мех. блокировки)

Lock - замок; блокировка

Lock-Unlock Switch (Input Signal For Lock) - блокирующий переключатель (входной сигнал для блокирования)

Lock-Unlock Switch (Input Signal For Unlock) - блокирующий переключатель (входной сигнал для разблокирования)

Lock-Up Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления блокировкой

Locking Operation - положения в сторону блокирования

Low - нижний

Low Fuel Sensor - датчик низкого уровня топлива

Low Fuel Warning Light - лампа сигнализации низкого уровня топлива

Low Pressure Switch - переключатель низкого давления

Luggage Compartment Lamp - лампа багажника

Luggage Compartment Lamp Switch - выключатель лампы багажника

Luggage Room Lamp - лампа багажника

вверх

M

M/T - РКП (ручная коробка передач)

M/T Only - только для РКП

M/T: Jumper Wire - РКП: перемычка

Magnet Clutch Amplifier - усилитель электромагнитной муфты

Magnet Lever (reed switch is operated with this magnet) - магнитный рычаг (язычковый переключатель работает с этим магнитом)

Main Air Jet Control Solenoid Valve - управляющий электромагнитный клапан главного воздушного жиклера

Main Harness - главный жгут

Main Relay - главное реле

Main Sw - главный переключатель

Main Wire Harness - главный жгут

Manifold Absolute Pressure Sensor - коллекторный датчик абсолютного давления

Map Sensor - датчик давления в коллекторе

Mast Antenna - постоянная антенна

Meter - измеритель

Meter And Gauges - измерители и датчики

MH - среднее положение - высокая скорость

Mirror Control Switch - переключатель управления положением дверных зеркал

Mirror Cover Switch - переключатель крышки зеркала

Mirror Sw - переключатель управления положением дверных зеркал

Mist - туман

ML - среднее положение - низкая скорость

Motor - электродвигатель

вверх

N

Neutral; N - нейтральное положение; нейтраль

Neutral Safety Sw - выключатель блокировки запуска двигателя

Neutral Safety Sw (A/T Only) - выключатель блокировки запуска двигателя (только для АКП)

Neutral Safety Switch - выключатель блокировки запуска двигателя

Neutral / Safety Sw - выключатель блокировки запуска двигателя

Nm Speed Pulser - генератор сигнала значения скорости

No. - номер

Noise Preclusive Condenser - шумоподавитель

Not Used - не используется

вверх

O

O2 Sensor - датчик содержания кислорода

O.D. Cancel Solenoid - запрещающий клапан овердрайва

O.D. Control Switch - выключатель управления овердрайвом

Off - отключено; закрыто

Oil - масло

Oil Pressure Sw - датчик сигнализатора давления масла

Oil Pressure Switch - переключатель давления масла

Oil Pressure Warning - предупреждение о низком давлении масла

Oil Pressure Warning Flasher Circuit - схема мигающего предупреждающего сигнала о низком давлении масла

Oil Pressure Warning Flasher Unit - блок мигающего предупреждающего сигнала о низком давлении масла

Oil Pressure Warning Light - предупреждающий сигнал о низком давлении масла

On - включено; открыто

On Dash - на перегородке

ON or ST; ON or START - ON или ST; ON или START (положения ключа зажигания)

On: Above 1080C - включено при более чем 1080С

On: Above 910C - включено при более чем 910С

On: Unlock - включено при разблокировании

On: P And N Position - включено при положении селектора "Р" или "N"

Only - только для

Open - открыто

Open Relay - реле открывания

Out - снаружи

Overhead Beeper/Seat Belt Reminder Light Assembly - верхний зуммер/сборка светового напоминающего ремня безопасности

Oxygen Sensor - датчик содержания кислорода

Oxygen Sensor With Heater - датчик содержания кислорода с подогревателем

вверх

P

P/S Oil Pressure Switch - датчик давления масла в рулевом управлении с усилителем

PA Sensor - датчик атмосферного давления

Parking Brake Switch (или Sw) - выключатель стояночного тормоза

Passenger Door Lock Actuator - привод дверного замка со стороны пассажира

Passenger Door Sw - выключатель на двери пассажира

Passenger's Door - дверь пассажира

Passenger's Power Window Motor - двигатель стеклоподъемника со стороны пассажира

Passenger's Reminder Light - световое напоминание со стороны пассажира

Passing - прохождение

PGM-CARB System - программируемая система подачи воздуха и топлива в карбюратор

PGM-CARB Control Unit - блок управления PGM-CARB-системой

PGM-FI - программируемый впрыск топлива

PGM-FI Control Unit (ECU) - блок управления PGM-FI (ECU)

PGM-FI ECU And Main Relay - PGM-FI ECU и главное реле

PGM-FI Main Relay - главное реле PGM-FI

PGM-FI Warning Light - лампа аварийной сигнализации PGM-FI

Player - плейер

Point Type Distributor - распределитель контактного типа

Posistor (Thermal Circuit Breaker) - позистор (тепловой разрыватель цепи)

Position Switch - выключатель лампы заднего хода

Power Antenna - антенна с электроприводом

Power Antenna Motor - двигатель антенноподъемника (привода антенны)

Power Door Mirror Switch (или Sw) - переключатель дверных зеркал

Power Lock Door Control Unit - блок управления блокировкой дверей

Power Source - источник напряжения

Power Steering - система рулевого управления с усилителем

Power Steering Oil Pressure Switch - переключатель давления масла в системе рулевого управления с усилителем

Power Transistor - мощный выходной транзистор

Power Valve Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления клапана экономайзера

Power Valve Lock Solenoid Valve - электромагнитный клапан блокировки клапана экономайзера

(Power Window) - с электрическим стеклоподъемником

Power Window - электрический стеклоподъемник

Power Window Control Unit - блок управления стеклоподъемника

Power Window Driver's Door Sw - выключатель стеклоподъемника двери водителя

Power Window Key-Off Timer Circuit - выключатель схемы таймера электростеклоподъемника

Power Window Relay - реле электростеклоподъемника

Power Window Right Front Door - передняя правая дверь с электростеклоподъемником

Power Window Timer - таймер стеклоподъемника

Pressure Gauge - измеритель давления (манометр)

Pressure Sw - датчик-выключатель, срабатывающий от давления

Primary Slow Mixture Cut-Off - отсечка первичной смеси холостого хода

Primary Slow Mixture Cut-Off Solenoid Valve - электромагнитный клапан отсечки первичной смеси холостого хода

Pulser - импульсный генератор

вверх

R

R. - справа; вправо

R. Actuator - правый привод

R. Brake Light - правый стоп-сигнал

R. Brake Light Failure Sensor - датчик неисправности правого стоп-сигнала

R. Brake Lights - правые стоп-сигналы

R. Dash Sensor - правый датчик удара

R. Door Mirror - зеркало на правой двери

R. Door Switch (или Sw) - выключатель на правой двери

R. Fr - правый передний

R. Fr Door Sw - выключатель на правой передней двери

R. Fr Motor - правый передний мотор

R. Front - правый передний

R. Front Actuator - правый передний привод

R. Front Door Indicator Light - индикаторная лампа на правой передней двери

R. Front Door Latch Switch - выключатель защелки правой передней двери

R. Front Door Lock Actuator - привод замка правой передней двери

R. Front Door Switch - выключатель на правой передней двери

R. Front Marker Light - правый передний габаритный огонь

R. Front Motor - правый передний мотор

R. Front Side Marker Light - правый передний габаритный огонь

R.H. - правый привод (руль); правая сторона; правый

R.H. Drive Model - модели с правым приводом (рулем)

R. Headlight - правая фара

R. Hi Beam - правый дальний свет

R. High Beam - правый дальний свет

R. Lo Beam - правый ближний свет

R. Low Beam - правый ближний свет

R. Rear - правый задний

R. Rear Actuator - правый задний привод

R. Rear Door Indicator Light - контрольная лампа на задней правой двери

R. Rear Lock Actuator - привод замка задней правой двери

R. Rear Door Switch - выключатель на правой задней двери

R. Rear Motor - правый задний мотор

R. (Headlight) Retractor Motor - мотор устройства переключения света правой фары

R. (Headlight) Retractor Relay - реле устройства переключения света правой фары

R. Rr Motor - правый задний мотор

R. Seat Back Heater - подогреватель спинки правого сиденья

R. Seat Cushion Heater - подогреватель подушки правого сиденья

R. Seat Heater - подогреватель правого сиденья

R. Seat Heater Relay - реле подогревателя правого сиденья

R. Taillight - правый задний габаритный огонь

R. Turn Signal Indicator Light - индикатор правого сигнала поворота

R. Turn Signal Light - правый сигнал поворота

Radiator - радиатор

Radiator Fan - вентилятор радиатора

Radiator Fan Motor - двигатель вентилятора радиатора

Radiator Fan Relay - реле вентилятора радиатора

Radiator Sensor - датчик радиатора

Radiator Thermoswitch - термовыключатель радиатора

Radio - радио; тюнер

Radio Illumination - подсветка радио (тюнера)

Radio Noise Condenser - подавитель радиошумов

Radio Panel Light - подсветка радиопанели

Rear; RR - задний

Rear Combination Lamp - задний фонарь

Rear Defogger - обдуватель заднего стекла

Rear Door Switch - выключатель задней двери

Rear Fail Safe Relay - заднее реле защиты

Rear Fog Lamp - задняя противотуманная фара

Rear Fog Lamp Relay - реле задних противотуманных фар

Rear Fog Lamp Switch - переключатель задних противотуманных фар

Rear Fog Lamp System - система задних противотуманных фар

Rear Inner Panel - задняя внутренняя панель

Rear L.H.; RR L.H.; RR L.H. Side - задний левый

Rear Marker Lights - задние габаритные огни

Rear R.H.; RR R.H.; RR R.H. Side - задний правый

Rear Side Marker Lights - задние габаритные огни

Rear Washer Motor - двигатель омывателя заднего стекла

Rear Window Defogger - обогреватель заднего окна

Rear Window Defogger Circuit - схема обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Ground Wire - заземляющий провод обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Relay - реле обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Switch - выключатель обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Switch Light - подсветка выключателя обогревателя заднего окна

Rear Window Defogger Timer Circuit - схема таймера обогревателя заднего окна

Rear Window Defroster Relay - реле обогревателя заднего окна

Rear Window Washer Motor - двигатель заднего стеклоомывателя

Rear Window Wiper Motor - двигатель заднего стеклоочистителя

Rear Window Wiper/Washer Switch (или Sw) - выключатель заднего стеклоочистителя/стеклоомывателя

Rear Wire Harness - задний приводный жгут

Recirculation Control Motor - мотор управления рециркуляцией

Recirculation Solenoid Valve - электромагнитный клапан рециркуляции

Rectifier - выпрямитель

Reed Switch; Reed Sw - язычковый переключатель

(Refer to "Combination Switch") - см. "Рулевой блок переключателей"

Refer to EL Section - см. главу "Электрооборудование"

(Refer to last page (Foldout page)) - см. "Соединительный терминал"

(Refer to "Time Control System") - см. "Система управления таймированием"

Relay - реле

Relay Limit Switch - ограничительный выключатель реле

Relays on Bracket - реле на консоли

Remarks - примечания

Resistor(s) - резистор(ы)

Retractor Control Unit - блок управления натяжителя ремня безопасности

Retractor Sw - выключатель натяжителя

Revolution Sensor - датчик числа оборотов двигателя

Right - правый

Right Engine Compartment - правый отсек двигателя

Right Floor - правая часть пола

Right From Engine Compartment - справа от отсека двигателя

Right Front Engine Compartment - правый передний отсек двигателя

Right Trunk Upper Panel - правая верхняя панель багажника

Right/Down - вправо/вниз

Right/Left - вправо/влево

Right/Up - вправо/вверх

Room Lamp Harness - жгут ламп внутреннего освещения

Rr. Side Marker Lights - задние габаритные огни

Rr.L. Turn Signal Light - задний левый сигнал поворота

Rr.R. Turn Signal Light - задний правый сигнал поворота

вверх

S

S.M.J. - соединительный терминал

Safety - безопасность

Safety Indicator - индикатор безопасности

Safety Indicator Light - контрольная лампа безопасности

Seat Belt Beeper - устройство звуковой сигнализации ремня безопасности

Seat Belt Reminder Light - световое напоминание ремня безопасности

Seat Belt Sw - выключатель ремня безопасности

Seat Belt Warning Light - лампа аварийной сигнализации ремня безопасности

Seat Belt/Key On Beeper/Timer Unit - ремень безопасности/устройство звуковой сигнализации/таймер

Seat Heater Main Relay - главное реле обогревателя сидений

Sedan - тип кузова "седан"

Sedan And Wagon - тип кузова "седан" и "вагон"

Sedan And Wagon Only - только для кузовов "седан" и "вагон"

Sending Unit - датчик

Service Check Connector - сервисный проверочный разъем

Set - установить

Set Sw - переключатель установки

Set/Resume Switch - переключатель "Установка/Возобновление"

Shielded Wire - экранированный провод

Shift Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления переключением

Shift Lever Position Console Switch - пультовой переключатель положения рычага переключения передач

Shift Lever Position Indicator - индикатор положения рычага переключения передач

Shift Lock Solenoid - блокирующий соленоид переключения

Shift Position Console Light - подсветка консоли положения переключения

Shift Position Console Switch (или Sw) - консольный выключатель положения переключения

Shift Position Indicator - индикатор положения переключения

Shift Position Sw - выключатель положения переключения

Shoulder Buckle Motor - мотор плечевой стяжной муфты

Side Flasher - боковая мигалка

Side Marker Control Unit - блок управления боковых габаритов

Side Marker Flasher Relay - реле проблесковых боковых габаритов

Side Marker Relay - реле боковых габаритов

Side Marker Relay Circuit - релейная схема боковых габаритов

Side Turn Signal Lamp - лампа бокового указателя поворота

Slip Ring (Coupe And Sedan) Or Cable Reel (Wagon) - контактное кольцо (Coupe и Sedan) или намоточный барабан (Wagon)

Solenoid - соленоид

Solenoid Sensor Switch - выключатель электромагнитного датчика

Solenoid Valves - электромагнитные клапаны

Spark Plugs - свечи зажигания

Speakers - громкоговорители

Speed Meter - измеритель скорости

Speed Pulser - импульсный генератор сигнала скорости

Speed Sensor - датчик скорости

Speed Sensor Amplifier - усилитель датчика скорости

Speed Sensors - датчики скорости

Speed/Odo/Trip Circuit - схема спидометра/счетчика километража/сбрасываемого счетчика километража

Speedometer - спидометр

Spot Lamp - подвижная фара (фароискатель)

SRS Control Unit - блок управления системой пневмоподушки безопасности

SRS Indicator Light - индикатор системы пневмоподушки безопасности

Starter Motor - стартер

Starter Relay - реле стартера

Starter Signal - сигнал стартера

Starter Solenoid - соленоид стартера

Starting System - система запуска

Stepping Motor - шаговой двигатель

Stereo Radio/Casette Player - стерео радио/кассетный плейер

Stop - стоп-сигнал; остановка

Stop & Tail - стоп-сигнал и задний сигнальный огонь

Stop & Tail Lamp Sensor - датчик ламп стоп-сигнала и задних огней

Stop Lamp - стоп-сигнал

Stop Lamp Switch - выключатель стоп-сигнала

Stop Horn - звуковой сигнал остановки

Sunroof Close Relay - закрывающее реле верхнего люка

Sunroof Motor - двигатель верхнего люка

Sunroof Open Relay - открывающее реле верхнего люка

Sunroof Switch (или Sw) - переключатель верхнего люка

Sunroof Switch Light - подсветка переключателя верхнего люка

Sunroof Wire Harness - проводной жгут верхнего люка

SW-A; SW-B - переключатели А и В

Switch; Sw - выключатель; переключатель

вверх

T

TA Sensor - датчик температуры впускаемого воздуха

TA Switch (Carbureted Engine) - температурный выключатель (срабатывает от температуры впускаемого воздуха) (для карбюраторных двигателей)

Tachometer; Tacho - тахометр

Tachometer, Fuel, Boosts, Oil Pressure and Water Temperature Gauges - тахометр, указатели уровня топлива, наддува, давления масла и температуры воды

Tail - хвост; хвостовой, задний

Tail Lights - задние габаритные огни

Tailgate Sensor - датчик на задней двери

Tailgate Silicon Switch - кремниевый выключатель на задней двери

Tailgate Switch - выключатель на задней двери

Taillights - задние габаритные огни

Tailgate Actuator - привод задней двери

TDC - верхняя мертвая точка

TDC Sensor - датчик верхней мертвой точки

TDC/Crank Sensor - датчик верхней мертвой точки/коленвала

Temp - температура (сокр.)

Test Lamp - тестовая лампа

Th1: Thermostat (Off Above 400C) - Th1: термостат (выключается при температуре выше 400C)

Thermal Protector - тепловой защитный элемент

Thermal Transmitter - термодатчик

Thermistor - термистор

Thermo Control Amp. - усилитель управления температурой

Thermo Switch - термовыключатель

Thermosensor - термодатчик

Thermostat - термостат

Thermostat (In Evaporator) - термостат (в испарителе)

Throttle Angle Sensor - датчик угла поворота дроссельной заслонки

Throttle Engine Sensor - датчик угла поворота дроссельной заслонки

Time Control Unit - блок управления таймированием

To A/C - к кондиционеру

To A/T Control Unit - к блоку управления автоматической коробкой передач (АКП)

To A/T Shift Position Indicator - к индикатору положения переключения АКП

To Air Conditioner Relay - к реле кондиционера

To Alternator "L" Terminal - к выводу "L" генератора

To Alternator - к генератору

To Alternator, Oil Pressure Switch - к генератору, переключателю давления масла

To Assist Door Harness - к дверному жгуту со стороны пассажира

To Battery - к аккумуляторной батарее

To Combination Meter - к панели датчиков и индикаторов

To Diode Box - к диодному блоку

To Door Harness - к дверному жгуту

To Door Lock Timer - к таймеру блокировки двери

To E.F.J. Harness - к жгуту E.F.J. (электронного впрыска топлива)

To E.F.J. Relay - к реле E.F.J. (электронного впрыска топлива)

To Engine Harness - к жгуту двигателя

To Illumination Control System - в систему управления подсветкой

To Illumination System - в систему подсветки

To Oil Pressure Switch - к переключателю давления масла

To Power Window Relay - к реле стеклоподъемника

To Radiator Fan Motor Relay - к реле вентилятора радиатора

To Radio Sub-harness - к жгуту радио (тюнера)

To Room Lamp Harness - к жгуту ламп внутреннего освещения

To Starter Motor - к стартеру

To Starter Motor, Glow Control Unit - к стартеру и блоку управления предварительным разогревом

To Sun Roof System - к системе верхнего люка

To Tachometer - к тахометру

To Wiper Sub-harness - к жгуту стеклоочистителя

Trunk Indicator Light - контрольная лампа багажника

Trunk Latch Switch - выключатель защелки багажника

Trunk Light - подсветка багажника

Trunk/Tailgate Light - освещение багажника/задней двери

Turbochanger Model - модель с турбокомпрессором

Turn - поворот; поворачивать

Turn Signal - сигнал поворота

Turn Signal And Hazard Warning Lamps - лампы сигнала поворота и аварийной сигнализации

Turn Signal Fuse - плавкий предохранитель сигнала поворота

Turn Signal Indicator Light - контрольная лампа сигнала поворота

Turn Signal Switch (или Sw) - переключатель указателей поворота

Turn Signal/Hazard Relay - реле указателей поворота/аварийной сигнализации

Turn Signal/Hazard Switch - переключатель указателей поворота/аварийной сигнализации

Turns ON - поворачивается

TW Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости

вверх

U

U - вверх

Under-Hood Relay Box - коробка реле под капотом

Unlock - разъединение; разблокирование

Unlock Sw - разблокирующий переключатель

Unlocking Operation - положение в сторону разблокирования

Up - верх; вверх; верхний

Up/Down - вверх/вниз

Upward - вверх

USA Coupe And Sedan - автомобили с кузовами типа купе и седан для США

вверх

V

Vacuum - вакуум

Vacuum Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления вакуумом

Vacuum Holding - поддержание вакуума

Vacuum Piston Control Solenoid Valve - электромагнитный клапан управления вакуумным поршнем

Vacuum Sw's - вакуумные переключатели

Vanity Mirror - зеркало заднего вида

Vanity Mirror Light - подсветка зеркала заднего вида

Vehicle Speed Sensor - датчик скорости автомобиля

Vent - вентиляция

Via Fusible Link - через плавкую связь

Via Fusible Link-Brown - через плавкую связь (коричневую)

Voltage Regulator - регулятор напряжения; стабилизатор

Voltage Regulator (In Alternator) - регулятор напряжения (в генераторе)

вверх

W

Wagon Only - только для моделей с кузовом типа "вагон"

Warning Chime System - система звукового предупреждения

Warning Lamp(s) - лампа(ы) предупреждения

Warning Lamps And Chime - лампы и звуковая сигнализация предупреждения

Washer - стеклоомыватель

Washer Motor - мотор стеклоомывателя

Washer Sensor - датчик стеклоомывателя

Washer Switch - выключатель стеклоомывателя

Water Temperature Gauge - измеритель температуры воды

Water Temperature Sensor - датчик температуры охлаждающей жидкости

White - белый

Windshield Washer Motor - двигатель стеклоомывателя ветрового стекла

Windshield Washer Sw - выключатель стеклоомывателя ветрового стекла

Windshield Wiper And Washer - очиститель и омыватель лобового стекла

Windshield Wiper Motor - двигатель стеклоочистителя ветрового стекла

Windshield Wiper Sw - выключатель стеклоочистителя ветрового стекла

Windshield Wiper/Washer Switch - выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя ветрового стекла

Wiper And Washer - стеклоочиститель и стеклоомыватель

Wiper Motor - двигатель стеклоочистителя

Wiper Relay - реле стеклоочистителя

Wiper Switch - переключатель стеклоочистителя

Wiring Diagram(s) - схема(ы) электрических соединений

With A/C - с кондиционером

With Combined Operation Wiper/Washer - с объединенным действием стеклоочистителя/стеклоомывателя

With The Antenna Retracted Fully - с полностью убираемой антенной

Without A/C - без кондиционера

Without Cruise Control - для моделей без блока круиз-контроля

Without Sensor - без датчика

Список наиболее употребительных сокращений по OBDII

AFC – Расходомер воздуха

ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II

CAN - Контроллер

CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам

CFI – центральный впрыск топлива (TBI)

CFI – непрерывный впрыск топлива

CO – монооксид углерода

DLC – Диагностический коннектор

Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II

DTC – Код неисправности

ECM – Блок управления двигателем

EEC – Электронное управление двигателем

EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения

EFI – электронный впрыск топлива

EGR - рециркуляция выхлопных газов

EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания

EPA – Совет по охране окружающей среды

ESC – Электронная регулировка зажигания

EST – Электронная регулировка момента зажигания

Fuel Trim – балансировка состава смеси

HC - углеводород

HEI - зажигание

HO2S – подогрев датчика кислорода

ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII

J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE

J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE

J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE

J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II

J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики

J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов

MAF – расход воздуха

MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе

MAT – температура воздуха во впускном коллекторе

MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов.

NOx – оксид азота

O2 - кислород

OBD - диагностика

OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96

Parameters – Параметры по диагностике OBD II

PCM – Блок управления трансмиссией

PCV - Картер

Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.

PTC – Код неисправности

RPM – об/мин

Scan Tool - сканнер

SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов

SFI – последовательный впрыск топлива

Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива

TPS – Датчик положения дроссельной заслонки

VAC - вакуум

VCM – центральный блок управления автомобиля

VIN – идентификационный номер автомобиля

VSS – датчик скорости

WOT – открытая дроссельная заслонка